I

EXERCÍCIOS DE DINÂMICA DOS MOVIMENTOS CURVOS

Confira gabarito final na última página

1. (UFMG) Quando um carro se desloca numa estrada horizontal, seu peso P é anulado pela reação normal N exercida pela estrada. Quando esse carro passa no alto de uma lombada, sem perder o contato com a pista, seu peso será representado por P' e a reação normal da pista sobre ele por N'. Com relação aos módulos dessas forças, pode-se afirmar que:

a) P' < P  e  N' = N

b) P' < P  e  N' > N

c) P' = P  e  N' < N

d) P' = P  e  N' > N

e) P' > P  e  N' < N

2. (UFMG) Considere uma montanha russa em forma de looping e P o ponto mais alto. Um carrinho passa pelo ponto P e não cai. Pode-se afirmar que no ponto P :

a) a força centrífuga que atua no carrinho o empurra sempre para a frente.

b) a força centrípeta que atua no carrinho equilibra o seu peso.

c) a força centrípeta que atua no carrinho mantém sua trajetória circular.

d) a soma das forças que o trilho faz sobre o carrinho equilibra seu peso.

e) o peso do carrinho é nulo nesse ponto.

3. (Fatec-SP) Uma esfera de 2,0 kg de massa oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve e inextensível de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua velocidade é de 2,0 m/s. Sendo g = 10 m/s2, a tração no fio quando a esfera passa pela posição inferior é, em newtons:

a) 2.

b) 8.

c) 12.

d) 20.

e) 28.

4. (PUC-MG) Uma pedra de peso P gira em um plano vertical presa à extremidade de um barbante de tal maneira que este é mantido sempre esticado. Sendo Fc a resultante centrípeta na pedra e T, a tração exercida sobre ela pelo barbante e considerando desprezível o atrito com o ar, seria adequado afirmar que, no ponto mais alto da trajetória, atua(m) na pedra:

a) as três forças P, T e Fc.

b) apenas a força P.

c) apenas as duas forças Fc e P.

d) apenas as duas forças Fc e T.

e) apenas as duas forças P e T.

5. (AFA-SP) Um carro deve fazer uma curva de 250 m de raio, sem derrapar, numa velocidade escalar máxima de 36 km/h. O piso da estrada é sempre horizontal e g = 10 m/s2. O coeficente de atrito entre os pneus e a estrada vale:

a) 0,04.

b) 0,2.

c) 0,5.

d) 25.

e) 0,4

6 (UFAL 87) Um carro de massa 800 kg efetua uma curva de raio igual a 100 m com velocidade de 20 m/s. A força centrípeta sobre o carro vale:

a) 400 x 103

b) 320 x 103

c) 80 x 103

d) 3,2 x 103

e) 0,16 x 103

7. (UFAL 92) Um carro de massa 1,0 x 103 kg com velocidade de 20 m/s descreve no plano horizontal uma curva de raio 200 m. A força centrípeta tem módulo, em newtons, de:

a) 2,0 x 103

b) 1,0 x 103

c) 5,0 x 102

d) 2,0 x 102

e) 1,0 x 102

8. (UFAL 97) Um carro de massa 800 kg realiza uma curva de raio 200 m numa pista plana horizontal. Adotando g = 10 m/s2, o coeficiente mínimo de atrito entre os pneus e a pista para uma velocidade de 72 km/h é:

a) 0,80

b) 0,60

c) 0,40

d) 0,20

e) 0,10

9. (UFAL 91/2) Um carro de massa 1,0 x 103 kg percorre um trecho de estrada em lombada, com velocidade constante de 20 m/s. Adote g = 10 m/s2 e raio de curvatura da pista na lombada 80 m. A intensidade da força que a pista exerce no carro quando este passa pelo ponto mais alto da lombada é de:

a) 1,0 x 103 N

b) 2,0 x 103 N

c) 5,0 x 103 N

d) 8,0 x 103 N

e) 1,0 x 104 N

10. (PUC-MG) Durante a exibição aérea da esquadrilha da fumaça, no dia 7 de setembro, um dos aviões  realizou um looping de raio 30 m. No ponto mais alto da trajetória, o avião alcançou a velocidade de 20 m/s. Nesse ponto, o piloto, de massa 60 kg, exerceu sobre o assento uma força de intensidade igual a:   (Dado: g = 10 m/s2)

a) 600 N

b) 400 N

c) 300 N

d) 200 N

e) 100 N

11) A figura mostra um trecho de montanha russa, O carrinho de massa 10kg parte do repouso no ponto A. Sendo g = 10m/s2 e Raio da curva igual a  2m, determine:

a) a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B

b) a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto C

C

A

10m                                                                           B

GABARITO

1 - C	6 – D   11- a)

2 - C	7 – A          b)

3 - E	8 - D

4 - E	9 - C

5 - A	10 - D